Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων                                 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

και Περιβάλλοντος                                                              Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων                 Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα LIFE –3rd Countries:

“Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων στην Κύπρο”

(COMWATER)

| Δικαιούχος του έργου | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων |
| --- | --- |
| Διάρκεια του έργου | 01/09/2002 – 28/02/2005 |

Το έργο με το ακρωνύμιο COMWATER υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Κοινοτικής δράσης προγραμμάτων LIFE – Τρίτες χώρες. Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τους υπεύθυνους των ΜΕΑΛ και των αρμόδιων Αρχών (Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων – ΤΑΥ) για τη συστηματική παρακολούθηση και τον αποτελεσματικό έλεγχο της λειτουργίας των Μονάδων αυτών, εξασφαλίζοντας έτσι την προστασία του περιβάλλοντος και εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της χώρας όπως αυτές προκύπτουν από την Κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία. Με την ολοκλήρωση του έργου από το ΤΑΥ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί οδηγώντας σε σημαντικά οφέλη για τη χώρα, το ΤΑΥ και τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των λυμάτων στην Κύπρο.

Στάδια υλοποίησης του έργου

- Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενου Κυπριακού και Κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη διαχείριση των λυμάτων και την προστασία των υδάτινων αποδεκτών

- Αναλύθηκε πλήρως το Κυπριακό και Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στα λύματα και τους υδάτινους αποδέκτες. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των προβλεπομένων της αντίστοιχης Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής όπως αυτά προκύπτουν από την Κοινοτική Οδηγία 91/271/EΕ για τα αστικά λύματα και την τροποποίηση της Οδηγία 98/15/EEC, την Οδηγία – Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΕ, την Οδηγία 86/278/ΕE σχετικά με την προστασία του εδάφους από τη χρήση της ιλύος στη γεωργία, την Οδηγία 91/676/ΕΕ αναφορικά με την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση καθώς και άλλες σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες και  Αποφάσεις.

- Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την παραγωγή και διαχείριση των λυμάτων στην Κύπρο

- Καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν οι αρμοδιότητες των Αρχών και των φορέων καθώς και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σχετικά με το σχεδιασμό, κατασκευή, αδειοδότηση, συντήρηση, έλεγχο και παρακολούθηση των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αναπτύχθηκαν εισηγήσεις για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών και διαδικασιών που εφαρμόζονται

- Αποτυπώθηκε πλήρως η κατάσταση αναφορικά με τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων στην Κύπρο (συστήματα και τεχνολογίες που εφαρμόζονται, ποιότητα ανεπεξέργαστων και επεξεργασμένων λυμάτων, καταλληλότητα επεξεργασμένου νερού για επαναχρησιμοποίηση κ.λπ.)

- Καταγράφηκε η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την παραγωγή λυμάτων, έγιναν εκτιμήσεις για τη μελλοντική παραγωγή τους και καταγράφηκαν οι ανάγκες για νέες μονάδες επεξεργασίας προκειμένου η χώρα να καλύψει τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές προκύπτουν από την Οδηγία 91/271/EΕ και για να εξασφαλίσει την προστασία των φυσικών αποδεκτών.

- Προτάθηκαν ανώτατα επιτρεπτά όρια απόρριψης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο (συνεπεξεργασία λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων),

- Καταγράφηκε η διεθνής πρακτική αναφορικά με την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων και αναπτύχθηκαν όρια ποιότητας επεξεργασμένου νερού προκειμένου να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή του.

- Καταγράφηκαν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα φράγματα της Κύπρου (κύρια πηγή υδάτων στην Κύπρο) και εκτιμήθηκε η πιθανή επιβάρυνσή τους από την απόρριψη λυμάτων

- Διενέργεια δειγματοληψιών, μετρήσεων και αναλύσεων – Καταγραφή στοιχείων

- Υλοποιήθηκε εκτενές πρόγραμμα δειγματοληψιών, μετρήσεων και αναλύσεων σε κάθε μια από τις έξι ΜΕΑΛ που συμμετείχαν στο έργο, με βάση πρότυπες και ενιαίες διαδικασίες και μεθόδους που αναπτύχθηκαν ειδικά για το σκοπό αυτό (έλεγχος και εξασφάλιση ποιότητας αποτελεσμάτων).  Τα αποτελέσματα καταγράφηκαν σε κατάλληλα έντυπα που αναπτύχθηκαν επίσης στα πλαίσια του έργου (φόρμες, πρωτόκολλα, έντυπα επεξεργασίας στοιχείων).

- Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και λογισμικού συστήματος για την καταγραφή των στοιχείων από τους υπεύθυνους των έξι ΜΕΑΛ

- Υιοθετήθηκαν ενιαίες και αποτελεσματικές διαδικασίες για την καταγραφή των στοιχείων από τη διενέργεια των δειγματοληψιών, μετρήσεων και αναλύσεων, με τη χρήση λογισμικού συστήματος υποστηριζόμενο από κατάλληλες βάσεις δεδομένων, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου και εγκαταστάθηκε σε κάθε μια από τις έξι ΜΕΑΛ. Στο σύστημα καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν όλα τα στοιχεία που προέκυψαν από τις δειγματοληψίες, μετρήσεις και αναλύσεις. Επιπλέον, το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης για να καλύψει πιθανές μελλοντικές ανάγκες  των ΜΕΑΛ

- Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και λογισμικού συστήματος σε άμεση σύνδεση με γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας των ΜΕΑΛ καθώς και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων σε μη αστικές περιοχές και την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας για υποβολή αναφορών

- Αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, κατάλληλο λογισμικό σύστημα, υποστηριζόμενο από βάση δεδομένων το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το λογισμικό σύστημα που εγκαταστάθηκε στις έξι ΜΕΑΛ. Με το διαχειριστικό αυτό εργαλείο, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει τη δυνατότητα συνεχούς επίβλεψης της λειτουργίας των ΜΕΑΛ και άμεσου ελέγχου της εναρμόνισης των ΜΕΑΛ με τα προβλεπόμενα από την Κυπριακή και Κοινοτική νομοθεσία

- Το λογισμικό σύστημα παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης και επεξεργασίας πληροφοριών τόσο για κάθε ΜΕΑΛ ξεχωριστά όσο και για το σύνολο των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων της Κύπρου. Ως αποτέλεσμα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων καθίσταται ικανό να συντάσσει πλήρεις, έγκυρες και αντιπροσωπευτικές αναφορές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς, εκπληρώνοντας έτσι τις υποχρεώσεις της χώρας για υποβολή αναφορών.

- Το λογισμικό σύστημα είναι άμεσα συνδεδεμένο με γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών που επίσης αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα εξαγωγής μιας ολοκληρωμένης εικόνας αναφορικά με την παραγωγή και διαχείριση των λυμάτων στις αστικές και αγροτικές περιοχές της Κύπρου. Ακόμη, το λογισμικό σύστημα, η βάση δεδομένων και το  γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών έχουν τη δυνατότητα επέκτασης έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όλα οι νέες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο νησί.

- Through the implementation of the project, the environment and public health will be protected from untreated wastewater, the reuse of the treated wastewater will be promoted and the natural water resources will be preserved.

Αποτελέσματα του έργου:

- Εναρμόνιση των φορέων και Αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση των λυμάτων με τα προβλεπόμενα και τις απαιτήσεις του Κυπριακού και Κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου

- Πλήρης αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Κύπρο αναφορικά με: i. την παραγωγή και διαχείριση των λυμάτων ii. το δίκτυο των φορέων και Αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση των λυμάτων όπως και των αρμοδιοτήτων τους, iii. τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και ρόλο κάθε φορέα στο σχεδιασμό, κατασκευή, αδειοδότηση, λειτουργία, έλεγχο και παρακολούθηση των ΜΕΑΛ (προσδιορισμός αναποτελεσματικοτήτων και επικαλύψεων αρμοδιοτήτων και ανάπτυξη εισηγήσεων για αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών)

- Εξαγωγή πλήρους εικόνας αναφορικά με τα υφιστάμενα έργα διαχείρισης των λυμάτων (αποχετευτικά δίκτυα, μονάδες επεξεργασίας σε αστικές και αγορτικές περιοχές) και προσδιορισμός των αναγκών για κατασκευή νέων μονάδων (κάλυψη υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από την Οδηγία για τα Λύματα και αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των λυμάτων σε μικρές κοινότητες)

- Εξαγωγή πλήρους και αντιπροσωπευτικής εικόνας αναφορικά με την ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων επεξεργασίας (αποφυγή πιθανών δυσλειτουργιών και άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων)

- Εναρμόνιση των υπευθύνων των ΜΕΑΛ με τα προβλεπόμενα από την Κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη διενέργεια δειγματοληψιών, μετρήσεων και αναλύσεων όπως επίσης και υιοθέτηση ενιαίων και πρότυπων μεθόδων και διαδικασιών διενέργειας δειγματοληψιών και μετρήσεων

- Αποτελεσματικός έλεγχος των απορρίψεων βιομηχανικών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο (αποφυγή πιθανών προβλημάτων στη λειτουργία των ΜΕΑΛ)

- Προσωπικό των ΜΕΑΛ εκπαιδευμένο στη διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων (με τη εφαρμογή ενιαίων και πρότυπων πρακτικών) για όπως επίσης και στην καταγραφή στοιχείων (χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής που βασίζεται σε λογισμικά συστήματα και βάσεις δεδομένων)

- Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών καταγραφής στοιχείων από τους υπεύθυνους των ΜΕΑΛ, με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων (πρωτόκολλα, φύλλα επεξεργασίας, λογισμικό σύστημα)

- Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας των ΜΕΑΛ από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού συστήματος συνδεδεμένου με γεωγραφικός υ΄στημα πληροφοριών

- Συνεχής έλεγχος και συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας των ΜΕΑΛ από το προσωπικό τους όπως επίσης και άμεση επίβλεψη της περιβαλλοντικής τους συμπεριφοράς από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

- Άμεση και χωρίς προβλήματα παροχή στοιχείων από το προσωπικό των ΜΕΑΛ προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

- Προσωπικό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων εκπαιδευμένο σε τεχνολογία αιχμής για την παρακολούθηση της λειτουργίας των ΜΕΑΛ

- Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει τη δυνατότητα σύνταξης και υποβολής αντιπροσωπευτικών αναφορών και εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς

- Επίτευξη μεγάλου βαθμού δημοσιότητας του έργου και διάχυσης πληροφοριών αναφορικά με το περιεχόμενο, τα αποτελέσματα και τα οφέλη που προέκυψαν από την υλοποίησή του

Οφέλη για άλλες χώρες

- Το ολοκληρωμένο σύστημα που αναπτύχθηκε μέσα από το COMWATER και το οποίο βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο σύστημα για εφαρμογή σε άλλες χώρες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με στόχο τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας των ΜΕΑΛ και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων